## Slide 1: Комплекс групповой навигации БПЛА в закрытых помещениях
Алексей Безгодов, к.т.н.,
НИИ НКТ СПб НИУ ИТМО

## Slide 2: Задачи
Создание комплекса 4Р-БПЛА для решения задачи групповой навигации в закрытых помещениях
Создание виртуального полигона для исследования динамики 4Р-БПЛА в закрытых помещениях (QuadroX-DS)

## Slide 3: Области применения
Спасательные операции в труднодоступных помещениях
  В пещерах
  В завалах
Мониторинг объектов на предмет:
  Вторжения на охраняемые объекты
  Аварий на опасных объектах
Разведывательные операции

## Slide 4: Особенности постановки задачи комплекса
Навигация в заведомо известных, неизвестных и/или изменяющихся помещениях
Восстановление трехмерной структуры закрытых помещений для облегчения работы оператора
Сложность передачи прямого радиосигнала в закрытых помещениях
Реализация группового поведения БПЛА в условиях агрессивной среды

## Slide 5: Топология комплекса в условиях закрытых помещений
ПКБПЛА
  Команды оператора
  Команды системы управления
  Корректировка координат
БПЛАПК
  Изображения (1/10 с)
  Телеметрия

## Slide 6: Сценарий использования
База БПЛА
Цель
Передача данных
Выход на цель

## Slide 7: Устройство и принцип 4Р-БПЛА
Рама
Двигатели (3-8)
Набор сенсоров:
  Акселерометр
  Гироскоп
  Сонар
  Барометр
  Магнетометр
  GPS
Контроллер
  Стабилизация
  Коммуникация
Аккумулятор (LiPo)

## Slide 8: Особенности конструкции 4Р-БПЛА
Фактическое отсутствие сложных механизмов
Высокая маневренность
Способность к зависанию
Легкость создания и низкая стоимость
Высокая надежность и отказоустойчивость
Сложность управления
Высокое энергопотребление
Высокий уровень шума

## Slide 9: Выбор аппаратной платформы для БПЛА
Контроллер:
  Arduino
    Большой выбор «шилдов»
    Легкость программирования и внедрения
    Большой выбор библиотек для разных задач и аппаратных средств
    AeroQuad
    Низкая производительность
    Малый объем памяти
  Netduino
    .NET Micro Framework
    Возможность интеграции с ВП
    Меньше библиотек
Коммуникационная система
  WiFi
    Передача больших объемов данных
    Непригодна для сложных топологий
  ZigBee
    Сложные топологии
    Критически важные данные
    Сложность настройки
  Bluetooth
    Прост в использовании
    Ненадежен
  USB
    Отладка

## Slide 10: Функциональная схема 4Р-БПЛА
PC
(ВП)
Controller
3-axis gyroscope
3-axis accelerometer
Barometer *
Magnetometer *
XBee
ESC #1
Brushless Motor
ESC #2
Brushless Motor
ESC #3
Brushless Motor
ESC #4
Brushless Motor
Camera
WiFi
USB
GPS *
Sonar

## Slide 12: Восстановление трехмерной структуры помещения
ЛИДАР
  Высокая точность
  Высокая стоимость
  Большой вес
СОНАР
  Малый вес
  Легкость интеграции
  Низкая стоимость
  Низкая точность
Kinect
  Работа в реальном времени
  Kinect Fusion
  Необходимость прямого подключения к PC + доп. электропитание
  Большой вес (можно разобрать :)
PTAM
  Высокое качество результата
  Вычислительная трудоемкость
  Высокая нагрузка на беспроводную сеть
Предоставление информации о помещении оператору и/или ИИ
Корректировка положения БПЛА

## Slide 13: Заключение
Сформулирован круг и особенности задач для комплекса групповой навигации 4Р-БПЛА в закрытых помещениях
Проанализированы варианты аппаратной платформы для бортовой электроники 4Р БПЛА
Собран летный прототип 4Р-БПЛА
Частично разработано ПО бортового оборудования на базе платформы Arduino
Частично разработано ПО ПК оператора (QuadroX-DS)

## Slide 14: Вопросы?