## Slide 1: Оптические системы захвата движения В науке И технике: применение В задачах навигации БПЛА в закрытых помещениях
Алексей Безгодов, к.т.н., НИИ НКТ СПб НИУ ИТМО

## Slide 2: Задачи
Создание виртуального полигона для исследования динамики 4Р-БПЛА в закрытых помещениях (QuadroX-DS)
Создание комплекса 4Р-БПЛА для реализации задачи навигации в закрытых помещениях (КНЗП)

## Slide 3: Области применения
Спасательные операции
  В пещерах
  В завалах
Мониторинг объектов на предмет:
  Проникновений на охраняемые объекты
  Аварий на опасных объектах
Разведывательные операции

## Slide 4: Особенности постановки задачи КНЗП
Навигация в заведомо неизвестных и/или изменяющихся помещениях
Сложность передачи прямого радиосигнала в закрытых помещениях
Восстановление трехмерной структуры закрытых помещений
Реализация группового поведения БПЛА в условиях агрессивной среды

## Slide 5: Устройство 4Р-БПЛА

## Slide 6: Функциональная схема 4Р-БПЛА
PC
Arduino
3-axis
gyroscope
3-axis
Accelerometer
Barometer
Magnetometer
XBee
ESC #1
Brushless Motor
ESC #2
Brushless Motor
ESC #3
Brushless Motor
ESC #4
Brushless Motor
Camera

## Slide 9: Виртуальный полигон для исследования динамики четырехроторных БПЛА
Александр Загарских, студент СПб НИУ ИТМО

## Slide 10: Особенности постановки задачи ВП QuadroX-DS
Качественное воспроизведение аэродинамических эффектов взаимодействия групп БПЛА и окружения
Моделирование инерциальных, барометрических и магнитометрических датчиков
Синтез изображений формируемых камерами БПЛА
Варьирование параметров БПЛА с целью поиска оптимальной конфигурации:
  Длина плеча
  Двигатели + ESC (по таблицам)
  Пропеллеры и т.д. (по таблицам + опт. связь c пакетами CFD)
Выбор окружения для моделирования

## Slide 11: Архитектура виртуального полигона
Модель аэродинамического взаимодействия
Модель тв. тела
6-DOF
Система оптическогозахвата движения
Модель функционирования IMU сенсоров
Модель
аэродинамического
движетеля
Модель
видеокамеры
Модель
системы стабилизации
Телеметрия
БПЛА
Средства
журналирования
и анализа
Система управления
- ручное
- авто
- групп.

## Slide 12: Выбор аппаратной платформы для БПЛА
Контроллер:
  Arduino
  Netduino
Коммуникационная система
  WiFi
  ZigBee
  Bluetooth

## Slide 13: Модель 4Р-БПЛА как твердого тела с 6 степенями свободы

## Slide 14: Модель аэродинамического взаимодействия

## Slide 15: Модель аэродинамического движетеля
RPM
График
ШИМ -> Тяга

## Slide 16: Модель функционирования IMU сенсоров
Типы сенсоров:
  Гироскоп
  Акселерометр
  Барометр
  Магнитометр
Разные типы шумов
Разрядность
Период дискретизации

## Slide 17: Модель видеокамеры
Помехи
Блики
HDR адаптация
Задержки
Разные фокусные расстояния

## Slide 18: Модель системы стабилизации

## Slide 19: Средства журналирования и анализа

## Slide 20: Телеметрия БПЛА

## Slide 21: Система оптического захвата движения

## Slide 22: Система управления
Ручное
  Клавиатура
  Джойстик XBOX360
  3D Mouse Space Pilot
Автоматическое
  Выполнение различных сценариев
Групповое
  Построение формаций
  Выбор лидера

## Slide 23: Вопросы?