## Slide 1: Виртуальный полигон для исследований динамики четырехроторных ЛА
Выполнил: Загарских А. С. гр. 6113
Научный руководитель: д.т.н. Тропченко А. Ю.

## Slide 2: Мотивация создания ВП
Наличие реального объекта и/или объектов в должном количестве
Износ оборудования
Стоимость ошибки на реальном объекте может быть весьма высока
Эксперимент на реальном объекте требует времени на подготовку и развертывание эксперимента, а также на приведение объектов в исходное состояние на каждой итерации

## Slide 3: Особенности постановки задачи ВП QuadroX-DS
Качественное воспроизведение аэродинамических эффектов взаимодействия групп БПЛА и окружения
Моделирование инерциальных, барометрических и магнитометрических датчиков
Синтез изображений формируемых камерами БПЛА
Варьирование параметров БПЛА с целью поиска оптимальной конфигурации:
  Длина плеча
  Двигатели + ESC (по таблицам)
  Пропеллеры и т.д. (по таблицам + опт. связь c пакетами CFD)
Выбор окружения для моделирования
Сопряжение с реальным объектом БПЛА
Расчет в реальном масштабе времени

## Slide 4: Архитектура виртуального полигона
Модель аэродинамического взаимодействия
Модель тв. тела
6-DOF
Система оптического
захвата движения
Модель функционирования IMU сенсоров
Модель
аэродинамического
движителя
Модель
видеокамеры
Телеметрия
БПЛА
Средства
журналирования
и анализа
Система управления
- ручное
- авто
Модель

## Slide 5: Физическая подсистема (реальное время)
Модель тв. Тела
  CCD
  6-DOF Rigid body
Двигатели:
  По таблицам производителей
  По эмпирическим формулам
Решение уравнения Навье-Стокса – расчет вихрей создаваемых пропеллерами
Расчет пропеллеров по эмпирическим формулам в заданном локальном потоке

## Slide 6: Модель функционирования бортового оборудования
Сенсоры
Типы сенсоров:
  Гироскоп
  Акселерометр
  Сонар
  Магнитометр
Шум
Разрядность
Период дискретизации
Камера
Помехи и шум
Блики в линзах
HDR
Задержки видеопотока
Разные фокусные расстояния и различные оптические искажения

## Slide 7: Средства анализа динамики БПЛА
Телеметрия «сырых» данных:
  Акселерометр
  Гироскоп
  Барометр
  Магнитометр
  Сонар
Телеметрия расчетных данных:
  Результаты интегрирования
  Управляющие сигналы (ШИМ на ЭКС)
Запись данных в файл для дальнейшей обработки в пакетах математического моделирования
Отображение графиков разных характеристик в режиме реального времени
Motion Capture 

## Slide 8: Система оптического захвата движения (1)
Бортовая система навигации всегда подвержена накапливающейся ошибке
Необходим внешний стационарный инструмент трэкинга
Оптическая система захвата движения:
  Несколько ИК камер с подсветкой
  Маркеры на БПЛА
Применение:
  Отладка бортовой СУ
  Автоматическая посадка на базе
  Калибровка

## Slide 9: Система оптического захвата движения (2)
Vicon Bonita X8
Vicon Tracker
  Высокая точность отслеживания движения твердых тел
  Возможность отслеживания нескольких твердых тел и их идентификация
  Vicon Tracker выступает как сервер, доступный другим программам

## Slide 11: Система управления
Ручное
  Клавиатура
  Джойстик Xbox 360
  3D Mouse Space Pilot
Автоматическое
  Выполнение сценариев
    Обход опорных точек
    Фигуры высшего пилотажа
  Групповое поведение
    Удержание строя
    Перестроение при потере БПЛА

## Slide 12: Заключение
Разработана архитектура ВП для изучения динамики 4-х роторных БПЛА в реальном масштабе времени
Спроектирован и частично разработан программно-аппаратный комплекс ВП QuadroX-DS
Реализован механизм мониторинга динамики БПЛА посредством:
  Телеметрии сенсоров и результатов работы бортового оборудования
  Системы оптического захвата движения

## Slide 13: Вопросы?