## Slide 1: Комплекс навигации БПЛА в закрытых помещениях
Алексей Безгодов, к.т.н., НИИ НКТ СПб НИУ ИТМО

## Slide 2: Задачи
Создание комплекса 4Р-БПЛА для решения задачи навигации в закрытых помещениях (КНЗП)
Создание виртуального полигона для исследования динамики 4Р-БПЛА в закрытых помещениях (QuadroX-DS)

## Slide 3: Области применения
Спасательные операции
  В пещерах
  В завалах
Мониторинг объектов на предмет:
  Проникновений на охраняемые объекты
  Аварий на опасных объектах
Разведывательные операции

## Slide 4: Особенности постановки задачи КНЗП
Навигация в заведомо известных, неизвестных и/или изменяющихся помещениях
Сложность передачи прямого радиосигнала в закрытых помещениях
Восстановление трехмерной структуры закрытых помещений для облегчения работы оператора
Реализация группового поведения БПЛА в условиях агрессивной среды

## Slide 5: Топология комплекса в условиях закрытых помещений

## Slide 6: Устройство и принцип 4Р-БПЛА
Фактическое отсутствие сложных механизмов
Высокая маневренность
Способность к зависанию
Легкость создания и низкая стоимость
Высокая надежность и отказоустойчивость
Сложность управления
Высокое энергопотребления

## Slide 7: Устройство и принцип 4Р-БПЛА
Рама
Двигатели (3-8)
Набор сенсоров:
  Акселерометр
  Гироскоп
  Барометр
  Магнетометр
  Сонар
  GPS
Контроллер
  Стабилизация
  Коммуникация

## Slide 8: Выбор аппаратной платформы для БПЛА
Контроллер:
  Arduino
    Большой выбор «шилдов»
    Легкость программирования и внедрения
    Большой выбор библиотек для разных задач и аппаратных средств
    AeroQuad
    Низкая производительность
  Netduino
    .NET Microframework
    Возможность интеграции с ВП
    Меньше библиотек
Коммуникационная система
  WiFi
    Передача больших объемов данных
    Непригодна для сложных топологий
  ZigBee
    Сложные топологии
    Критически важные данные
    Сложность настройки
  Bluetooth
    Прост в использовании
    Ненадежен
  USB
    Отладка

## Slide 9: Функциональная схема 4Р-БПЛА
PC
(ВП)
Controller
3-axis gyroscope
3-axis accelerometer
Barometer *
Magnetometer *
XBee
ESC #1
Brushless Motor
ESC #2
Brushless Motor
ESC #3
Brushless Motor
ESC #4
Brushless Motor
Camera
WiFi
USB
GPS *
Sonar

## Slide 11: Схема функционирования 4Р-БПЛА
Controller

## Slide 14: Заключение

## Slide 15: Вопросы?